HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MULTI EFFECTS GUITAR BOSS ME-25

Đầu tiên, chân thành cảm ơn Quý Khách vì đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Đây là bản hướng dẫn sủ dụng nhanh, mong giúp Quý Khách nhanh chóng sử dụng các tiện ích cơ bản.

Nếu Quý Khách gặp khó khăn hoặc muốn tìm hiểu chi tiết hơn trong quá trình sử dụng, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Trân trọng kính chào.

---------------------------------------------------------------

- Chỉ Dẫn Kết Nối

- DC IN: jack nối với cục biến điện (biến điện adaptor không kèm theo máy).

- USB/AUDIO: cổng nối với máy vi tính.

- PHONES: cổng nối với tai nghe cá nhân headphones.

- OUTPUT (L/MONO, R): cổng nối/đưa tín hiệu ra hệ thống âm thanh ngoài. Hãy sử dụng cả hai cổng nối trái và phải để có tín hiệu stereo. Trong trường hợp chỉ được dùng một kênh tín hiệu (mono), vui lòng sử dụng cổng L/MONO.

- AUX IN: cổng nối với thiết bị phát nhạc (CD/MP3/MP4 Player…), rất tiện trong việc luyện tập/biểu diễn với nhạc nền guitarbacking track…

- INPUT (POWER ON): cổng nối với đàn guitar, thiết bị ME-25 sẽ tự động mở (power on) khi bạn kết nối với đầu jack của sợi cáp tín hiệu và sẽ tự động tắt khi bạn ngắt kết nối với đầu jack. Lưu ý, luôn luôn để PEDAL VOLUME/PEDAL FX ở vị trí âm lượng thấp nhất (MIN) khi kết nối hoặc ngắt kết nối với dây cáp tín hiệu/đàn guitar.

- Sử Dụng Tiện Ích Hỗ Trợ Lên Dây Đàn (TUNER)

- Nhấn cùng lúc hai pedal MEMORY [˅]/[˄].

- Để biết cao độ của dây đàn đang cân chỉnh, bạn hãy theo dõi đèn báo cao độ (E/A/D/G/B/E) và hai đèn báo ở hai bên:

- Nếu chỉ xuất hiện đèn báo bên trái: còn thấp hơn cao độ bạn muốn.

- Nếu chỉ xuất hiện đèn báo bên phải: cao hơn cao độ bạn muốn.

- Nếu xuất hiện cùng lúc cả hai đèn báo: đúng cao độ.

- Nhấn cùng lúc hai nút MEMORY [˅]/[˄] một lần nữa để thoát khỏi tiện ích này.

- Chọn Âm Thanh Guitar & Hiệu Ứng Âm Thanh Có Sẵn Trong Bộ Âm Thanh SOUND LIBRARY

Đây là bộ âm thanh gồm 60 âm thanh guitar do nhà sản xuất cài đặt sẵn, được chia thành 6 nhóm âm thanh như sau:

| stt | CLEAN | CRUNCH | DRIVE | HEAVY | LEAD | EXTREME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Standard Clean | Bright Crunch | Tweed Drive | Heavy Metal | Blues Lead | Super HiGain |
| 2 | TWIN Clean | Warm Crunch | VO Drive | Pop Metal | Rock Lead | PdlBend + 1Oct |
| 3 | Comp Clean | Wild Crunch | MS Drive | Fat Metal | OD Lead | PdlBend - 1Oct |
| 4 | Warm Clean | Blues Crunch | Vintage Drive | Dark Metal | Metal Lead | Harmo Lead Am |
| 5 | Mellow Clean | VO Crunch | Double Drive | Power Metal | HiGain Lead | T-Wah Metal |
| 6 | Clean Chorus | MS Crunch | MS Drive | Ultra Metal | Latin Lead | Echo Delay |
| 7 | Clean Delay | Crunch Chorus | Hard Drive | Alternative Metal | Ballad Lead | Psyche Vibe |
| 8 | Clean Ch+Dly | Crunch Tremelo | Dist Drive | Core Metal | Chorus Lead | Heavy Reverb |
| 9 | Phase Clean | Crunch Wah | Fuzz Drive | Double Track | Wah Lead | Slice |
| 10 | Acoustic | Crunch Delay | Chorus Drive | Jet Flange | Octave Lead | Freeze |

Các bước thực hiện như sau:

- Nhấn 1 trong 6 nút của bộ âm thanh SOUND LIBRARY để chọn nhóm âm thanh. Ví dụ, nhấn chọn nút CLEAN để chọn nhóm âm thanh Clean Guitar.

- Dùng nút xoay VARIATION để chọn 1 trong 10 âm thanh trong nhóm âm thanh đã chọn. Ví dụ, dùng nút xoay VARIATION để chọn vị trí số 8 để chọn âm thanh Clean Ch+Dly (Clean Chorus+Delay).

- Bạn có thể sử dụng thêm ba nút DRIVE, TONE và VOLUME để thay đổi thêm chất tiếng theo ý muốn.

- DRIVE: tăng giảm mức độ phá tiếng DISTORTION của phần preamp.

- TONE: điều chỉnh chất âm thanh (bass/treble) của phần preamp.

- VOLUME: tăng giảm âm lượng của preamp.

- Nhấn nút EXIT để thoát khỏi bộ âm thanh SOUND LIBRARY.

Nếu bạn chọn thoát bộ âm thanh SOUND LIBRARY, thiết bị ME-25 sẽ tự động chuyển sang bộ nhớ âm thanh MEMORY (vui lòng xem phần trình bày kế tiếp).

- Lưu Trữ/Sắp Xếp Bộ Âm Thanh Theo Ý Muốn MEMORY

Đây là tiện ích giúp bạn sắp xếp trình tự các âm thanh theo ý muốn, rất tiện lợi trong biểu diễn. Trong quá trình biểu diễn, bạn chỉ cần sử dụng hai pedal MEMORY [˅]/[˄] để chọn những âm thanh mà bạn đã sắp xếp trước (nhấn bằng chân). Thiết bị ME-25 có tất cả 60 bộ nhớ dùng để lưu trữ. Các bước thự hiện như sau:

- Chọn âm thanh thứ nhất cần lưu trữ. Ví dụ, nhấn nút CLEAN và chọn VARIATION 8 để chọn âm thanh Clean Ch+Dly.

- Nhấn một lần nút WRITE. Màn hình sẽ chớp tắt liên tục và hiển thị thông báo số thứ tự của bộ nhớ.

- Sử dụng hai pedal MEMORY [˅]/[˄] để chọn bộ nhớ sẽ sử dụng để lưu trữ âm thanh. Ví dụ, nhấn chọn bộ nhớ số 1, màn hình sẽ chớp tắt liên tục số 1.

- Nhấn nút WRITE một lần nữa để thực hiện quá trình lưu trữ cho âm thanh thứ nhất.

- Chọn âm thanh thứ hai cần lưu trữ. Ví dụ, hãy nhấn nút HEAVY và VARIATION 2 để chọn âm thanh Pop Metal.

- Nhấn một lần nút WRITE để chuẩn bị lưu trữ âm thanh vừa chọn.

- Nhấn pedal MEMORY [˄] để chọn bộ nhớ số 2, màn hình sẽ chớp tắt liên tục số 2.

- Nhấn nút WRITE một lần nữa để thực hiện quá trình lưu trữ âm thanh thứ hai vào bộ nhớ.

- Hãy thực hiện tương tự từ bước 5 đến bước 8 để lưu trữ thêm nhiều âm thanh nữa theo ý bạn.

Để chọn/đổi âm thanh trong bộ nhớ MEMORY, bạn chỉ cần dùng chân nhấn các pedal MEMORY [˅]/[˄] để chọn âm thanh bạn muốn.

- Sử Dụng PEDAL FX

- Đèn báo PEDAL FX tắt: sử dụng pedal để tăng/giảm âm lượng của âm thanh phát ra. Lưu ý, hãy để pedal ở vị trí nhỏ nhất (MIN) khi kết nối hoặc ngắt kết nối với cáp tín hiệu hoặc đàn guitar.

- Dùng chân nhấn mạnh phần đầu của pedal cho tới khi xuất hiện đèn báo PEDAL FX: sử dụng pedal để điều khiển mức độ hiệu ứng âm thanh đã cài đặt cho pedal (xem phần cài đặt tiện ích/hiệu ứng âm thanh cho PEDAL FX ở trang 4).

- Tạo Âm Thanh Guitar Mới

Đây là tiện ích giúp bạn tự tạo ra những âm thanh guitar theo ý muốn, bạn có thể tự tạo tới 60 âm thanh guitar và sắp xếp, lưu trữ vào bộ nhớ âm thanh MEMORY. Các bước thực hiện như sau:

- Nhấn cùng lúc 2 nút WRITE và EXIT. Màn hình sẽ hiển thị chữ Ed (ghi tắt của chữ EDIT).

- Hãy nhấn nút COMP/FX cho tới khi đèn báo COMP/FX chớp tắt liên tục rồi dùng nút xoay VARIATION chọn theo danh mục COMP/FX (được viết trên mặt thiết bị). Sau đó dung các nút xoay PARAM 1 và PARAM 2, PARAM 3 để tăng/giảm mức hiệu ứng theo ý muốn. Đây là phần tạo hiệu ứng không thuộc tính chất phá tiếng distortion, gồm: COMP/T.WAH/AC SIM (acoustic guitar sound).

Nếu bạn không muốn sử dụng phần hiệu ứng này, hãy nhấn nút COMP/FX cho đến khi tắt đèn báo COMP/FX.

- Nhấn nút PREAMP cho tới khi đèn báo PREAMP chớp tắt liên tục rồi dùng nút xoay VARIATION chọn 1 trong 10 chế độ PREAMP để chọn kiểu preamplifier bạn muốn.

- CLEAN: chế độ preamp tạo âm thanh Clean Guitar mượt và ấm.

- TWIN: mô phỏng lại amplifier nổi tiếng Fender Twin Reverb.

- TWEED: mô phỏng lại amplifier nổi tiếng Fender Bassman.

- VO DRIVE: mô phỏng lại amplifier nổi tiếng VOX combo.

- BG LEAD: mô phỏng lại amplifier nổi tiếng Mesa/Boogie combo.

- MS MODERN: chế độ tạo âm thanh higher-gain, tương tự như những amplifier Marshall.

- 5150 DRIVE: mô phỏng lại amplifier nổi tiếng Peavey EVH5150.

- R-FIER: mô phỏng lại amplifier nổi tiếng Mesa/Boogie Dual Rectifier

- ULTRA METAL: bạn hãy sử dụng chế độ này để tạo những âm thanh Metal.

Nếu bạn không muốn sử dụng phần hiệu ứng này, hãy nhấn nút PREAMP cho đến khi tắt đèn báo PREAMP.

- Để tạo ra những âm thanh guitar Overdrive/Distortion, hãy nhấn nút OD/DS báo OD/DS chớp tắt liên tục) rồi dùng nút xoay VARIATION và các nút PARAM 1/2/3 để tạo ra âm thanh vừa ý.

Nếu bạn không muốn sử dụng phần hiệu ứng này, hãy nhấn nút OD/DS cho đến khi tắt đèn báo OD/DS.

- Hãy thực hiện lại tương tự như bước trên để bỏ/chọn, tăng/giảm mức độ các hiệu ứng MODULATION (Chorus/Phaser/Flanger/Rotary/Uni-V/Tremolo/Harmonist/Octave), DELAY, REVERB.

- Để tăng/giảm độ ồn của âm thanh (noise suppressor), hãy :

- Trong khi đang nhấn và giữ nút EXIT, hãy sử dụng pedal MEMORY [˅] để tăng tiếng ồn của âm thanh.

- Trong khi đang nhấn và giữ nút EXIT, hãy sử dụng pedal MEMORY [˄] để giảm thiểu tiếng ồn của âm thanh.

- Bạn có thể chọn tiện ích cho PEDAL FX bằng cách nhấn lên phần đầu của pedal (đèn báo Pedal FX chớp tắt liên tục) rồi sử dụng nút xoay VARIATION để chọn 1 trong 4 tiện ích dành cho PEDAL FX (WAH/+1 Octave/-1 Octave/FREEZE).

- Sau khi tạo ra âm thanh guitar vừa ý, hãy lưu trữ lại vào trong bộ âm thanh MEMORY :

- Hãy nhấn nút  WRITE một lần, màn hình sẽ chớp tắt liên tục.

- Sử dụng các nút MEMORY [˅]/[˄] để chọn số thứ tự của bộ nhớ sẽ lưu trữ âm thanh vừa tạo ra.

- Nhấn tiếp một lần nút WRITE để thực hiện việc lưu trữ.

- Hãy thực hiện lại từ bước 1 đến bước 7 để tạo ra nhiều âm thanh guitar khác theo ý bạn.

- Sử Dụng Tiện Ích Tạo LOOP Nhạc

- Nhấn và giữ pedal SOLO/TAP TEMPO trong khoảng hơn 2 giây, đây là giai đoạn chờ thu loop (standby).

- Nhấn pedal  SOLO/TAP TEMPO một lần nữa để bắt đầu quá trình thu âm, bạn có thể thu tới 38 giây. Lưu ý, bạn hãy chơi đàn ngay khi nhấn pedal.

- Hãy nhấn tiếp một lần nữa pedal SOLO/TAP TEMPO để ngưng quá trình thu âm. Thiết bị sẽ vẫn liên tục lập đi lập lại đoạn nhạc vừa thu. Ở bước này, bạn có thể chơi tiếp phần solo trên nền nhạc vừa thu…

- Trong trường hợp bạn muốn thu thêm lần nữa (overdub), bạn hãy thực hiện lại bước 2 và bước 3.

- Để ngưng phát/xóa đoạn nhạc đã thu và trở về chế độ chờ thu đoạn nhạc khác (standby), hãy nhấn liên tục hai lần pedal SOLO/TAP TEMPO rồi lặp lại từ bước 2 đến bước 4 để tạo câu nhạc mới…

- Để thoát  tiện ích này, hãy nhấn và giữ pedal SOLO/TAP TEMPO trong khoảng thời gian hơn 2 giây.

- Khôi Phục Cài Đặt Ban Đầu

Trong trường hợp bạn muốn xóa hết các âm thanh do bạn tự cài đặt và khôi phục lại cài đặt ban đầu do nhà sản xuất sắp xếp, bạn hãy thực hiện như sau :

- Trong khi đang nhấn & giữ nút EXIT, hãy nhấn tiếp pedal MEMORY [˅], màn hình sẽ hiển thị chữ FA.

- Nhấn nút WRITE hai lần rồi chờ cho thiết bị ME-25 hoàn tất quá trình khôi phục cài đặt gốc. Lưu ý, bạn đừng ngắt kết nối cáp tín hiệu hay ngắt nguồn điện đang cung cấp cho thiết bị trong khi đang thực hiện quá trình khôi phục cài đặt gốc.